[arduino code(lidar_IR_arduino_v2.ino)]

#define USE_USBCON // Arduino Micro board인 경우에 필요.
#include <ros.h> // ros 실행
#include <std_msgs/Float64.h>

ros::NodeHandle nh;

float thre_ir1[16] = {751.1,514.5,394.2,319.9,277.7,244.5,221.6,202.8,188.5,174.7,165.0,156.1,149.6,141.0,134.9,127.9};
float thre_ir2[16] = {760.5,527.4,408.7,339.2,294.6,261.4,232.5,208.9,187.6,171.8,160.1,149.7,142.1,136.2,134.1,130.5};

double pW = 0;
double pW_f = 0;
double pW_fold = 0;

static long analogPinTimer = 0;
// Set the sampling time
#define ANALOG_PIN_TIMER_INTERVAL 2 // milliseconds
unsigned long thisMillis_old;

int fc = 5; // cutoff frequency 5~10 Hz 정도 사용해보시기 바랍니다
double dt = ANALOG_PIN_TIMER_INTERVAL/1000.0; // sampling time
double lambda = 2*PI*fc*dt;
//double lambda = 19; // 값이9일때 가중치 0.9, 값이19일때 가중치 0.95 실험 결과 원래 lambda값이 나음.
double x1 = 0.0;
double x1_f = 0.0;
double x1_fold = 0.0;
double x2 = 0.0;
double x2_f = 0.0;
double x2_fold = 0.0;

std_msgs::Float64 lidar;
std_msgs::Float64 ir1;
std_msgs::Float64 ir2;
ros::Publisher Lidar("Lidar", &lidar);
ros::Publisher IR1("IR1", &ir1);
ros::Publisher IR2("IR2", &ir2);

void setup()
{
  nh.initNode();
  nh.advertise(Lidar);
  nh.advertise(IR1);
  nh.advertise(IR2);
  pinMode(2, OUTPUT); // Set pin 2 as trigger pin
  digitalWrite(2, LOW); // Set trigger LOW for continuous read
  pinMode(3, INPUT); // Set pin 3 as monitor pin
}

void loop()
{

  unsigned long deltaMillis = 0; // clear last result
  unsigned long thisMillis = millis();
  if (thisMillis != thisMillis_old) {
    deltaMillis = thisMillis-thisMillis_old;
    thisMillis_old = thisMillis;
  }

  analogPinTimer -= deltaMillis;

  if (analogPinTimer <= 0) {
    analogPinTimer += ANALOG_PIN_TIMER_INTERVAL;

  pW = pulseIn(3, HIGH); // Count how long the pulse is high in microseconds
  pW = pW / 10; // 10usec = 1 cm of distance
  pW_f = lambda/(1+lambda)*pW+1/(1+lambda)*pW_fold; //필터된 값
  pW_fold = pW_f; // 센서 필터 이전값 업데이트

  // sensing loop start!!
  x1 = analogRead(A0); // 센서 raw data 아날로그값 읽기
  x1_f = lambda/(1+lambda)*x1+1/(1+lambda)*x1_fold; //필터된 값
  x1_fold = x1_f; // 센서 필터 이전값 업데이트
  x2 = analogRead(A1); // 아날로그값 읽기
  x2_f = lambda/(1+lambda)*x2+1/(1+lambda)*x2_fold; //필터된 값
  x2_fold = x2_f; // 센서 raw data 필터 이전값 업데이트
// ir1.data = x1_f;
// ir2.data = x2_f;
  int index1 = 0;
  int index2 = 0;
  for(int i=0;i<9;i++){
    index1 += (x1_f<thre_ir1[i]);
    index2 += (x2_f<thre_ir2[i]);
  }
  lidar.data = pW_f;
  switch(index1){//거리값에 low pass filter적용하면 성능 저하됨.
    case 0:
      ir1.data = 0;
      break;
    case 9://실험 table상 유의미한 범위를 설정 – thre_ir1상에서 index값이 8까지만 유효
      ir1.data = 50;
      break;
    default://실험 table상 min-max사이 값을 실험 데이터 기반으로 linear propagation을 통해 거리 값 추산
      ir1.data = 5+5*index1+5*(thre_ir1[index1-1]-x1_f)/(thre_ir1[index1-1]-thre_ir1[index1]);
      break;
  }
  switch(index2){
    case 0:
      ir2.data = 0;
      break;
    case 9: //실험 table상 유의미한 범위를 설정 – thre_ir2상에서 index값이 8까지만 유효
      ir2.data = 50;
      break;
    default://실험 table상 min-max사이 값을 실험 데이터 기반으로 linear propagation을 통해 거리 값 추산
      ir2.data = 5+5*index2+5*(thre_ir2[index2-1]-x2_f)/(thre_ir2[index2-1]-thre_ir2[index2]);
      break;
  }
  Lidar.publish(&lidar);
  IR1.publish(&ir1);
  IR2.publish(&ir2);
  nh.spinOnce();
  delay(10);
  }
}

[terminal]
roscore
 &
rosrun rosserial_python serial_node.py _port:=/dev/ttyACM0 _baud:=57600
 &
rostopic echo /IR1
rostopic echo /IR2
rostopic echo /Lidar

<rosbag data logging>
rosbag -l 500 -o IR_(distance) /IR1 /IR2

<rosbag data to csv file>
rosrun rosbag_to_csv rosbag_to_csv.py

[Explanation]
1. Lidar
topic : /Lidar
arduino pin : DGPIO 2pin – reset{pinMode(2,OUTPUT), digitalWrite(2,LOW)}, DGPIO 3pin - data{pinMode(3,INPUT)}
method : pulseIn(HIGH) – pulse HIGH신호 간의 간격으로 거리 데이터 계산, 1 cm/10usec
low pass : 최종 거리 값에 적용

2. IR
topic : /IR1, /IR2
arduino pin : A0 – IR1, A1 – IR2
method : voltage analog값을 측정하여 실험 데이터와 비교하여 거리 추산
low pass : analog raw data 값에 적용(‘lidar_IR_arduino_v3.ino’에서 거리 값에 적용해 본 결과 성능 저하)

3. Low pass
1차 필터, lambda값에 따라 가중치 변화
original - 2*PI*fc(cutoff frequency)*dt(직전 데이터와의 시간 차이)
value : 9/19 – 현재 데이터에 0.9/0.95 가중치
결과 : original 성능이 나음.